| ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI (42/2014Sayılı Yasa) Madde 18(2) ve 28(4) Altında Tüzük |
| --- |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Ürün Güvenliği Yasası’nın 18’inci madesinin (2)’inci fıkrasının ve 28’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar. |
| Kısa İsim | 1. Bu Tüzük, “Gaz Yakan Cihazlar Tüzüğü” olarak isimlendirilir. |
| BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar |
| Tefsir | 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; |
|  | “AB”, Avrupa Birliği (European Union)’ni anlatır. “AB Tip İncelemesi”, bir ürünün bu Tüzüğün gaz yakan aletler için koyduğu temel güvenlik gereklerine göre test edilmesi ve muayene edilmesini anlatır. “Bakanlık”, Sanayi Dairesinin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır. “Cihazın normal kullanımı”, Cihazın üretici, yetkili temsilci veya ithalatçı talimatlarına göre, doğru olarak tesis edilmesini ve düzenli olarak bakımının sağlanmasını, gaz yakıt kalitesindeki normal sapmalar ve besleme basıncındaki normal dalgalanmalar altında kullanılmasını, üretim amacına uygun olarak veya öngörülebilecek şekilde kullanılmasını anlatır. “Cihazlar”, Yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105°C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla kullanılan gaz yakan cihazları, cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını anlatır. “Donanımlar”, Cebri üflemeli brülörler ve bu tür brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte edildiğinde böyle bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi montajlarını anlatır. “Gaz Yakıt”, l bar basınç altında 15°C sıcaklıkta gaz halinde bulunan her türlü yakıtı anlatır. “Hizmete Sunma” Bu Tüzük kapsamındaki gaz yakan cihazların amaçları doğrultusunda ilk kez kullanıma alınmasını anlatır. “ Sanayi Dairesi”, Sanayi Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasına göre kurulan daireyi anlatır. “Komisyon”, Avrupa Komisyonunu anlatır. “Uygunluk Beyanı” Bu tüzüğe bağlı Ek II de belirtilen beyanı anlatır. “Uygunluk Değerlendirme Belgesi”, üretici tarafından veya onaylanmış kuruluş tarafından yapılan uygunluk değerlendirmesi işlemleri sonucunda makina numunesinin, bu Tüzük ve bu Tüzüğe bağlı Eklerde belirtilen güvenlik gereklerine uygun olduğunu gösteren belgeyi anlatır. “Uyumlaştırılmış Standard”, Yasanın 2’nci maddesinin standartlar tefsirinde geçen Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği Standardını standardı anlatır. “Yasa”, Ürün Güvenliği Yasası’nı anlatır. |
| Amaç | 3. Bu Tüzüğün amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete sunulmasını sağlamaktır. |
| Kapsam | 4. | (1) | Bu Tüzük, bu Tüzükte tanımlanan cihazları ve donanımları kapsar. |
|  |  | (2) | Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanan cihazlar bu Tüzüğün kapsamı dışındadır. |
| İKİNCİ KISIM Emniyet, Standartlar, Piyasaya Arz ve Piyasa Gözetim ve Denetimi |
| Emniyet kuralları | 5. | (1) | Cihazlar ve donanımlar Ek 1’de belirtilen temel gerekliliklere uygun olmak zorundadır. |
|  |  | (2) | Sanayi Dairesi, aşağıdaki durumlardan birine uyan cihazların ve donanımların, Ek 1’de belirtilen temel gerekliliklere uygun olduğunu kabul eder. |
|  |  |  | (A) | Bu Tüzük kapsamındaki ürünlere uygulanabilen ve referans numaraları Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmış olan uyumlaştırılmış standartları uygulayan ulusal standartlara uygunluk. |
|  |  |  | (B) | Uyumlaştırılmış standartların olmadığı durumlarda bu Tüzük kapsamındaki ürünlere uygulanabilen ulusal standartlara uygunluk. |
| Atıf Yapılan Standartlar | 6. | (1) | Bu Tüzüğün 5’inci maddesinin (2)’inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen uyumlaştırılmış standartların referans numaraları Bakanlık tarafından yayımlanır. |
| Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi | 7. | (1) | (1) Bu Tüzüğe uygun olan ve bu Tüzüğün 10’uncu maddesinde belirtilen CE işaretini taşıyan cihazların piyasaya arzı veya hizmete sunulması yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez. |
|  |  | (2) | Bu Tüzüğün 8’inci maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme belgesi bulunan donanımların piyasaya arzı yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez. |
|  |  | (3) | Cihazların piyasa gözetimi ve denetimi Yasa kurallarına göre Sanayi Dairesi tarafından yapılır. CE işareti taşıyan bir cihazın normal olarak kullanıldığında kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atması hususunda kesin belirtilerin bulunduğu tespit edildiğinde, bu cihazların piyasadan toplatılması veya piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanmasına yönelik ilgili mevzuatla verilen yetkiler çerçevesinde gerekli bütün önlemler alınır. |
| ÜÇÜNCÜ KISIM Uygunluk Değerlendirmesi, CE İşareti, Onaylanmış Kuruluşlar ve Aykırı Davranışta Uygulanacak Hükümler |
| Uygunluk Değerlendirme Usulleri | 8. | (1) | (1) Seri olarak üretilen cihazların uygunluk değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılır. |
|  |  |  | (A) | Bu Tüzüğe bağlı Ek 2’nin 1’inci maddesine göre yapılan AB Tip İncelemesi. |
|  |  |  | (B) | Cihazların piyasaya arzından önce üretici, yetkili temsilci veya ithalatçı aşağıdaki yöntemlerden birisini seçerek yapacağı uygunluk değerlendirmesi. |
|  |  |  |  | (1) | Ek 2’nin 2’nci maddesine göre AB Tip Uygunluk Beyanı. |
|  |  |  |  | (2) | Ek 2’nin 3’üncü maddesine göre AB Tip Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi). |
|  |  |  |  | (3) | Ek 2’nin 4’üncü maddesine göre AB Tip Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvencesi). |
|  |  |  |  | (4) | Ek 2’nin 5’inci maddesine göre AB Doğrulaması. |
|  |  | (2) | Cihazın yalnız bir adet ya da az miktarlarda üretilmesi durumunda, üretici Ek 2’nin 6’ncı maddesine göre AB Birim Doğrulamasını seçebilir. |
|  |  | (3) | Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’inci fıkralarda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından sonra, üretici 10’uncu maddeye göre CE işaretini koyar. |
|  |  | (4) | Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen uygunluk değerlendirme usulleri, CE işaretinin konulması ve gerektiğinde uygunluk beyanının düzenlenmesi hariç olmak üzere, bu Tüzüğün 4’üncü maddesinde geçen donanımlara da uygulanır. Nihai cihazın bu Tüzüğe bağlı Ek 1’de belirtilen temel gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için, donanımın bu Tüzük kurallarına uygunluğunu beyan eden, özelliklerini belirten ve cihaza nasıl monte edilmesi veya takılması gerektiğini gösteren bir belge üretici tarafından düzenlenir ve donanımlarla birlikte sunulur. |
|  |  | (5) | Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili bütün kayıtlar ve yazışmalar Türkçe veya onaylanmış kuruluş tarafından kabul edilen bir dilde yapılır. |
| Onaylanmış Kuruluşların Tayini | 9. | (1) | Bakanlık, 8’inci maddede belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, yetkilendirilmesini ve statülerinin kaldırılmasını Yasa altında çıkarılan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara ilişkin Tüzükte belirtilen kurallar çerçevesinde gerçekleştirir. |
| CE işaretinin Kullanılmasına ve Cihazlara Konulmasına Dair Esaslar | 10. | (1) | Bu Tüzüğe bağlı Ek 3’te gösterilen CE İşareti ve kayıtlar, Yasa altında çıkarılan “CE İşareti Tüzüğü” kurallarına göre, cihazın üzerine veya cihazda bulunan bilgi plakasına kolayca görülebilir, okunabilir ve silinmez bir şekilde konulur. Söz konusu bilgi plakası yeniden kullanılamayacak şekilde tasarlanır. |
|  |  | (2) | Cihaza, CE işaretinin şekli ve anlamı konusunda üçüncü kişileri yanıltacak başka işaretler konulmaz. Başka düzenleme ve standartlara uygunluğu gösteren işaretler, CE işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde cihaza veya bilgi plakasına konulabilir. |
|  |  | (3) | Cihazın CE işareti konulmasını öngören başka mevzuata da tâbi olması durumunda, CE işareti cihazın söz konusu diğer mevzuat kurallarına da uygun olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bu mevzuatın bir veya birkaçının, bir geçiş dönemi öngördüğü ve bu dönem içinde üreticiye uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE işareti cihazın sadece üreticinin uygulamayı seçtiği mevzuat kurallarına uygunluğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan mevzuatın ilgili kuralları ve diğer bilgiler cihazın beraberinde bulunan belge, uyarı, kullanma kılavuzu veya bilgi plakasında verilir. |
| Usulsüz Olarak Konulmuş CE İşareti | 11. | (1) | Bu Tüzüğün 8 inci maddesinde belirtilen kurallar saklı kalmak kaydıyla; |
|  |  |  | (A) | CE işaretinin cihaza usulsüz olarak konulmuş olduğunun tespit edilmesi durumunda üretici, yetkili temsilci veya ithaltçısı, cihazın CE işareti ile ilgili kurallara uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından bildirilen hususlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür. |
|  |  |  | (B) | Uygunsuzluğun devamı halinde, Bakanlık ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu cihazın piyasaya arzını kısıtlayıcı veya yasaklayıcı bütün tedbirleri alır. |
| Piyasa Gözetimi ve Denetimi | 12. | Daire cihazlar ve donanımlarının piyasa gözetimi ve denetimini Yasada belirtilen kurallar çerçevesinde gerçekleştirir. |
| Aykırı Davranışta Uygulanacak Hükümler | 13. | Bu Tüzük kurallarına aykırı davranışta bulunanlara Yasanın 40’ıncı maddesi kuralları uygulanır. |
| DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli ve Son Kurallar |
| Yürütme Yetkisi | 14. | Bu Tüzüğü Bakanlık yürütür. |
| Yürürlüğe Giriş | 15. | Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. |

Ek-1

Temel Gereklilikler

Ön Açıklama

Donanıma bağlı risklerin var olması durumunda, bu Ekteki cihazlara yönelik gerekli koşullardan doğan yükümlülükler donanıma da uygulanır.

1. GENEL ŞARTLAR

1.1. Cihazlar, bu Tüzüğün 5’ inci maddesinde tanımlandığı biçimde ve normal koşullarda kullanıldığında güvenli bir şekilde çalışarak insanları, evcil hayvanları ve malları tehdit etmeyecek şekilde tasarımlanmalı ve üretilmelidir.

1.2. Piyasaya sürüldüğünde:

- Tüm cihazlarla beraber montaj yapan kişiye yönelik teknik talimatname verilmelidir.

- Tüm cihazlarla beraber kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatı verilmelidir.

- Tüm cihazlar ve bunların ambalajları uygun uyarı bilgilerini taşımalıdır.

Talimatlar ve uyarı bilgileri Türkçe veya cihazın gönderileceği üye devletin resmi dilinde ya da dillerinde yazılmalıdır.

1.2.1. Montajı yapana yönelik teknik talimatlar, montaj, ayarlama ve servisin doğru yapılmasını ve cihazın güvenle kullanılmasını sağlayacak bütün bilgileri içermelidir.

Talimatlar özellikle:

- Kullanılan gazın türünü,

- Kullanılan gazın besleme basıncını,

- Aşağıdaki koşullar için gerekli temiz hava akışını,

- Yanma havası beslemesi için,

- Madde 3.2.3.’te belirtilen donanıma sahip olmayan cihazlar kullanıldığında tehlikeli yanmamış gaz karışımlarının oluşumunu engellemek için,

- Yanma ürünlerinin dışarı atılma koşullarını,

- Cihazların bitmiş şekliyle ilgili temel gerekliliklere uygunluğunun sağlanmasını desteklemek amacıyla cebri üflemeli brülörlerle teçhiz edilecek ısıtma elemanlarına, ait özellikler, montajla ilgili gereksinimler ve yerine göre üretici tarafından önerilen kombinasyonların listesini içermelidir.

1.2.2. Kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatları, güvenli kullanım için gereken tüm bilgiyi içermeli ve özellikle kullanım kısıtlamalarına kullanıcının dikkati çekilmelidir.

1.2.3. Cihazın ve ambalajının üstündeki uyarı bilgileri kullanılan gazın cinsini, gazın besleme basıncını ve kullanım kısıtlamalarını, özellikle de cihazın havalandırması yeterli olan yerlere kurulması koşulunu açıkça belirtmelidir.

1.3. Cihazın bir parçası olacak donanım, talimatlara uygun şekilde monte edildiğinde öngörülen amaçları doğru olarak yerine getirebilecek şekilde tasarımlanmış ve üretilmiş olmalıdır. İlgili donanıma yönelik montaj, ayar, işleyiş ve bakım talimatları sağlanmalıdır.

2. MALZEMELER

2.1. Malzemeler, kullanım amaçlarına uygun olmalı ve maruz kalacakları mekanik, kimyasal ve termik koşullara dayanıklı olmalıdır.

2.2. Güvenlik açısından önem arz eden malzemelerin nitelikleri cihazların üretici, yetkili temsilci, ithalatçı veya tedarikçisi tarafından garanti edilmelidir.

3. TASARIM VE KONSTRÜKSİYON

3.1. Genel hususlar;

3.1.1. Cihazların konstrüksiyonu, normal olarak kullanıldıklarında, güvenlik unsurunu tehlikeye sokabilecek kararsızlık, şekil bozukluğu, kırılma veya aşınma oluşmayacak şekilde yapılmalıdır.

3.1.2. Cihazların ilk çalıştırılmalarında ve/veya kullanım esnasında ortaya çıkan yoğuşma cihazların güvenliğini etkilememelidir.

3.1.3. Cihazların tasarımı ve konstrüksiyonu, dış nedenlerden kaynaklanan bir yangın durumunda patlama riskini asgari düzeye indirecek şekilde yapılmalıdır.

3.1.4. Cihazların konstrüksiyonu, gaz devresine su ve istenmeyen hava sızıntısı oluşmayacak şekilde yapılmalıdır.

3.1.5. Yardımcı enerji kaynağındaki normal dalgalanmalar halinde, cihazlar güvenli olarak çalışmaya devam etmelidir.

3.1.6. Yardımcı enerji kaynağında oluşan anormal dalgalanmalar ve kesintiler ile enerjinin tekrar eski haline gelmesi güvensiz bir durum yaratmamalıdır.

3.1.7. Cihazların tasarımı ve konstrüksiyonu, elektrik kaynaklı tehlikeleri önleyecek şekilde yapılmalıdır. Uygulandığı alanda “Düşük Voltajlı Elektrikle Çalışan Ürünler” e ilişkin Tüzük kapsamında ortaya koyulan elektrik kaynaklı tehlikelerle ilgili güvenlik unsurlarına uygunluk, bu maddenin gereklilikleri ile eşdeğer olmalıdır.

3.1.8. Cihazın basınç altındaki tüm parçaları, güvenliği etkileyici deformasyon olmadan, maruz kaldıkları mekanik ve ısıl gerilmelere dayanmalıdır.

3.1.9. Cihazların, tasarımı ve konstrüksiyonu, güvenlik, kontrol veya düzenleme ekipmanında meydana gelecek bir aksaklığın tehlikeli bir durum yaratmasını engelleyecek şekilde yapılmalıdır.

3.1.10. Cihazın güvenlik ve kontrol ekipmanları ile donatılması durumunda, güvenlik ekipmanlarının işleyişi, kontrol ekipmanları tarafından devre dışı bırakılmamalıdır.

3.1.11. Üretim safhasında sabitlenen ya da ayarlanan ve kullanıcı ya da montaj yapan tarafından müdahale edilmemesi gereken cihazın bütün parçaları uygun şekilde korunmalıdır.

3.1.12. Manivela kolları ile diğer kontrol ve ayar donanımı açıkça işaretlenmeli ve taşıma ve kullanımda herhangi bir hatayı önlemeye yönelik uygun talimatlar verilmelidir. Bunların tasarımları ayarların kazara değiştirilmesini önleyecek şekilde yapılmalıdır.

3.2. Yanmamış gaz çıkışı;

3.2.1. Cihazların konstrüksiyonu, gaz sızıntı miktarı tehlikeli boyutta olmayacak şekilde yapılmalıdır.

3.2.2. Cihazların konstrüksiyonu, yanmamış gazın cihaz içinde tehlike yaratacak birikimini önlemek için ateşleme, yeniden ateşleme ve alevin sönmesinden sonraki gaz çıkışını sınırlayacak şekilde yapılmalıdır.

3.2.3. Kapalı mekanlarda ve odalarda kullanılacak cihazlar, söz konusu mahallerde yanmamış gazın tehlike yaratacak birikimini engelleyen özel bir donanıma sahip olmalıdır. Bu tip donanımlarla donatılmamış olan cihazlar, yanmamış gazların birikip tehlikeli boyutlara ulaşmasının önlenmesi için sadece yeterli derecede havalandırmaya sahip alanlarda kullanılmalıdır.

Daire, isterse kendilerine özgü koşulları da göz önüne alarak, kendi sınırları dahilinde bu tür cihazların tesis edilebilmesi için kabul edilen yeterli havalandırma şartlarını belirleyebilir. Bu cihazların kendilerine özgü özellikleri dikkate alınarak tanımlanmalıdır. Büyük mutfak cihazları ve toksik bileşenler içeren gazlarla çalışan cihazlar yukarıda adı geçen donanımlara sahip olmalıdır.

3.3. Ateşleme;

Cihazlar normal kullanıldıklarında:

- Ateşlemenin ve yeniden ateşlemenin düzgün bir şekilde gerçekleşmesini,

- Çapraz ateşlemeyi,

garanti altına alacak şekilde yapılmalıdır.

3.4. Yanma;

3.4.1. Cihazların konstrüksiyonu, normal kullanıldıklarında, alev kararlılığını temin edecek ve yanma ürünlerindeki sağlığa zararlı maddeler kabul edilebilir sınırı aşmayacak şekilde yapılmalıdır.

3.4.2. Cihazların konstrüksiyonu normal kullanıldıklarında, yanma ürünlerini kazara ortama yaymayacak şekilde yapılmalıdır.

3.4.3. Yanma ürünlerinin tahliyesi için bir bacaya bağlı cihazların konstrüksiyonu, anormal çekiş koşullarında, bulunduğu mekana tehlikeli miktarda yanma ürünü yaymayacak şekilde yapılmalıdır.

3.4.4. Konutlarda bağımsız olarak kullanılan bacasız ısıtma cihazları ile bacasız şofbenler, bulundukları mekan veya alanda insan sağlığını tehdit edecek şekilde karbonmonoksit gazı oluşumuna sebep olmamalıdır. Bu nedenle söz konusu gaza tahmini maruz kalma süresi de göz önünde bulundurulmalıdır.

3.5. Enerjinin rasyonel kullanımı;

3.5.1. Cihazların konstrüksiyonu, güncel teknolojik bilgi seviyesi ve emniyet unsurları göz önüne alınarak, enerjinin rasyonel kullanımı temin edilecek şekilde yapılmalıdır.

3.6. Sıcaklıklar;

3.6.1. Cihazın taban veya diğer yüzeylere yakın yerleştirilebilecek parçaları, çevrede tehlike oluşturacak sıcaklıklara ulaşmamalıdır.

3.6.2. Cihazlarda müdahale edilebilecek düğme ve kolların yüzey sıcaklığı kullanıcı için tehlike oluşturmamalıdır.

3.6.3. Konutlarda kullanım için tasarımlanmış cihazların ısı iletimiyle ilişkili yüzey ve parçaları haricindeki dış kısımlarının yüzey sıcaklıkları, kullanıcıyı ve özellikle de tepki süresi hesaba katılması gereken çocuklar için tehlike oluşturmamalıdır.

3.7. Gıda maddeleri ve temizlik amaçlı su;

3.7.1. Bu alandaki Avrupa Topluluğu kuralları saklı kalmak kaydıyla, bir cihazın üretiminde kullanılan malzeme ve parçalar, temas halinde bulunabilecekleri gıda maddelerinin veya temizlik amaçlı kullanılan suyun kalitesini bozmamalıdır.

Ek-2

UYGUNLUĞUN SERTİFİKALANDIRILMASI PROSEDÜRÜ

1. AB TİP İNCELEMESİ

1.1. AB tip incelemesi; tasarımlanan üretimin bir numunesi olan ve bu Tüzüğün kapsamına giren bir cihazın, bu Tüzük kurallarına uygunluğunun onaylanmış kuruluş tarafından incelenmesi ve sertifikalandırılmasıdır.

1.2. Tip incelemesi için başvuru; üretici, yetkili temsilcisi veya ithalatçısı tarafından tek bir onaylanmış kuruluşa yapılır.

1.2.1. Başvuru şunları içerir:

- Üreticinin/ yetkili temsilcinin veya ithalatçının adı ve adresi,

- Başvurunun önceden başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir taahhütname,

- Ek 4’te açıklanan şekilde bir tasarım dokümantasyonu

1.2.2. Bundan sonra “tip” olarak adlandırılacak olan ve üretimin numunesi olan cihaz, üretici tarafından onaylanmış kuruluşa teslim edilir. Onaylanmış kuruluş test programı için gerekirse daha fazla tip numunesi isteyebilir. Tip, ürünün varyasyonlarını da içerebilir, ancak bunlar risk açısından farklı özelliklere sahip olmamalıdır.

1.3. Onaylanmış kuruluş;

1.3.1. Tasarım dokümantasyonunu inceleyerek tipin tasarım dokümantasyonuna uygun üretildiğini onaylamalı ve bu Tüzüğün 6’ncı maddesinde belirtilen standartların uygulanabilir kurallarına ve bu Tüzüğün gerekli koşullarına uygun tasarlanmış unsurları saptamalıdır.

1.3.2. Tüzüğün 5’inci maddesinde belirtilen standartların uygulanmadığı durumda, üreticinin benimsediği çözümlerin temel gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için, uygun muayene ve/veya deneyleri uygular ya da uygulatır.

1.3.3. Üreticinin ilgili standartları uyguladığı hallerde, bu uygulamanın etkin olarak yapılıp yapılmadığını, dolayısıyla da temel gerekliliklere uygunluğunun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için uygun inceleme ve/veya deneyleri yapmalı veya yaptırmalıdır.

1.4. Tip;

1.4.1. Bu Tüzük kurallarına uygunluk sağladığı takdirde onaylanmış kuruluş müracaatçıya AB tip inceleme belgesi tanzim etmelidir. Söz konusu belge, inceleme sonuçlarını, varsa belgenin geçerliliğine ilişkin koşulları, onaylanan örnek tipi tanımlayıcı verileri ve yerine göre tipin işlevlerinin tanımlamalarını içermelidir. Teknik resim ve şemalar gibi ilgili teknik dokümanlar da belgeye eklenmelidir.

1.5. Onaylanmış kuruluş, AB tip inceleme belgesinin verildiğini ve madde 1.7’de belirtilen tipe yapılan eklemeleri, diğer onaylanmış kuruluşlara derhal bildirmelidir. Bu kuruluşlar AB Tip-inceleme belgesinin ve/veya eklerinin birer kopyası ile geçerli gerekçe göstererek yapılan muayene ve deney raporlarının birer kopyasını talep edip temin edebilirler.

1.6. AB tip inceleme belgesi vermeyi reddeden ya da bunu iptal eden onaylanmış kuruluş gerekçelerini de belirterek bu kararını sırasıyla kendisini yetkilendiren Bakanlık ve diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir.

1.7. Üretici, onaylı tipte yapılan ve temel gerekliliklere uygunluğu etkileyebilecek tüm değişikliklerden AB tip inceleme belgesi veren onaylanmış kuruluşu haberdar eder. Onaylı tipte yapılan değişiklikler, temel gerekliliklere ya da cihazın kullanımına yönelik uyulması zorunlu koşullara uygunluğunu etkiliyorsa, bu değişikler için AB tip inceleme belgesini veren onaylanmış kuruluşun ek onayı gerekir. Bu ek onay, orijinal AB tip inceleme belgesine ek şeklinde verilir.

2. AB TİPE UYGUNLUK BEYANI

2.1. AB tipe uygunluk beyanı, üreticinin ilgili cihazların, AB tip inceleme belgesinde belirtilen tipe uygunluklarını ve cihazların bu Tüzüğün temel gerekliliklerini karşıladıklarını beyan etmesidir. Üretici, yetkili temsilci veya ithalatçı her cihaza CE işaretini koymalı ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. Bu uygunluk beyanı birden fazla cihazı kapsayabilir ve üretici tarafından muhafaza edilir. CE işaretinin yanına, madde 2.3’te belirtilen rasgele denetimlerden sorumlu onaylanmış kuruluşun tanıtım numarası da konulmalıdır.

2.2. Üretici, mamulün nihai muayenesi ve deneyi de dahil olmak üzere imalat süreci sonunda elde edilen üretimin homojen olmasını ve cihazların AB tip inceleme belgesinde belirtilen örnek tipe ve bu Tüzüğün ilgili temel gerekliliklerine uygun olmasını teminen gerekli tüm önlemleri almalıdır. Üretici tarafından seçilecek onaylanmış kuruluş madde 2.3’te belirtilen şekilde cihazlar üzerinde rasgele denetlemeler yapmalıdır.

2.3. Cihazların yerinde denetimi, onaylanmış kuruluş tarafından rasgele olarak bir yıllık ya da daha az aralıklarla yapılmalıdır. Yeterli sayıda cihaz incelenmeli ve bu Tüzüğün 6’ncı maddesinde belirtilen uygulanabilir standartlarda düzenlenen uygun deneyler veya eşdeğer deneyler bu Tüzüğün temel gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak için uygulanmalıdır. Her seferinde onaylanmış kuruluş, bu deneylerin kısmen mi, tamamen mi uygulanacağına karar verir. Bir ya da daha fazla cihaz onaylanmazsa, bunların pazarlanmasını engelleyici önlemler onaylanmış kuruluş tarafından alınır.

3. AB TİPE UYGUNLUK BEYANI (ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ)

3.1. AB tipe uygunluk beyanı (üretim kalite güvencesi) üreticinin, cihazların AB tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve bu Tüzüğün temel gerekliliklerine uygunluğunu belirterek, madde 3.2’deki yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Üretici, yetkili temsilci veya ithalatçı her cihaza CE işaretini koymalı ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. Bu beyan birden fazla cihazı kapsayabilir. Beyan, üretici tarafından muhafaza edilir. CE İşareti onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

3.2. Üretici, cihazların AB tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve bu Tüzüğün temel gerekliliklerine uygunluğunu temin eden bir kalite sistemi uygular. Üretici madde 3.4’te belirtilen AB gözetimine tabidir.

3.3. Kalite sistemi;

3.3.1. Üretici, söz konusu cihazlara yönelik kalite sisteminin onaylanması için kendi seçtiği onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır.

Başvuru şunları içermelidir:

- Kalite sistem dokümantasyonu,

- Onaylı kalite sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli kılınacağına dair taahhüt,

- Uygunluğunu ve etkinliğini sağlamak için onaylı kalite sisteminin muhafazası için taahhüt,

- AB tip inceleme belgesinin bir kopyası ve onaylı tiple ilgili dokümanlar.

3.3.2. Üreticinin benimsediği tüm öğeler, koşullar ve kurallar, sistematik ve mantığa uygun bir biçimde kurallar, prosedürler ve yazılı talimatlar şeklinde belgelendirilmelidir. Kalite sistemine ilişkin bu dokümantasyon kalite programı, planlar, el kitapları ile kayıtların tutarlı bir şekilde yorumlanmasını mümkün kılmalıdır. Bu dokümantasyon kalite program, plan, kılavuz ve kayıtların yorumunda birliği sağlamalıdır. Belgeler özellikle de aşağıdakilerin yeterli tanımını içermelidir:

- Yönetimin kalite hedefleri, organizasyon yapısı ve sorumlulukları ile cihaz kalitesi konusundaki yetkisini,

- Üretim süreçleri, kullanılacak kalite kontrol ve kalite güvence tekniklerini ve sistematik faaliyetlerini,

- Üretim öncesinde, sonrasında ve üretim boyunca yapılacak muayene, test ve bunların uygulanma sıklığını,

- İstenen cihaz kalitesinin sağlanmasını ve kalite sisteminin etkin işleyişini izleme metodunu.

3.3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin madde 3.3.2’de belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kalite sistemini inceler ve değerlendirir. Onaylanmış kuruluş ilgili uyumlaştırılmış standartların koşullarının uygulanması durumunda, kalite sistemleri açısından bu koşulların uygunluğu varsayılır. Onaylanmış kuruluş kararını üreticiye bildirmeli ve diğer onaylanmış kuruluşları durumdan haberdar etmelidir. Üreticiye yapılan bildirim, muayene sonuçlarını, onaylanmış kuruluşun adını ve adresini ve ilgili cihazlara yönelik kararın gerekçesini içerir.

3.3.4. Üretici, kalite sistemindeki yeni teknoloji ve kalite anlayışlarının sebep olduğu değişikliklerden, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu haberdar eder. Onaylanmış kuruluş, değişiklik tekliflerini inceler ve değiştirilen kalite sisteminin ilgili kurallara uyup uymadığına veya yeniden değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar verir ve kararını üreticiye bildirir. Bildirim, muayene sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

3.3.5. Kalite sisteminin onayını iptal eden bir onaylanmış kuruluş, kararının gerekçelerini de belirterek durumu diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir.

3.4. AB gözetimi;

3.4.1. AB gözetiminin amacı, üreticinin onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini lâyıkıyla yerine getirmesini sağlamaktır.

3.4.2. Üretici, onaylanmış kuruluşun üretim, muayene, deney ve depo mahallerine inceleme amacıyla erişimine izin vermeli ve özellikle; aşağıdaki hususlara ilişkin olmak üzere gerekli tüm bilgileri sağlamalıdır.

- Kalite sistemine ilişkin dokümantasyon,

- Muayene raporları, deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar vs. gibi kalite kayıtları.

3.4.3. Onaylanmış kuruluş, üreticinin onaylı kalite sistemini sürdürdüğünü ve uyguladığını garanti etmek için en azından iki yılda bir denetim yapmalı ve denetim raporunu üreticiye sunmalıdır.

3.4.4. Ayrıca, onaylanmış kuruluş üreticiye haber vermeksizin ziyaretlerde bulunur. Bu ziyaretler sırasında cihazları test eder ya da ettirir. Üreticiye bir muayene raporu ve eğer yapıldıysa bir deney raporu sunar.

3.4.5. Üretici, talep edildiğinde onaylanmış kuruluşun raporunu verebilmelidir.

4. AB TİP UYGUNLUK BEYANI (ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ)

4.1. AB tip uygunluk beyanı, (ürün kalite güvencesi) madde 4.2’deki yükümlülüklerini yerine getiren üreticinin, ilgili cihazların AB tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu ve bu Tüzüğün temel gerekliliklerini karşıladığını beyan etmesidir. Üretici, yetkili temsilcisi veya ithalatçı her cihaza CE işaretini koymalı ve yazılı bir uygunluk beyanı hazırlamalıdır. Bu beyan birden fazla cihazı kapsayabilir ve üretici beyanı muhafaza etmelidir. CE işareti, onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

4.2. Üretici madde 4.3’te belirtildiği gibi, cihazların son muayenesi ve deneyleri için onaylı kalite sistemini uygular. Üretici madde 4.4’te belirtilen AB gözetimine tabidir.

4.3. Kalite sistemi;

4.3.1. Bu işlemde üretici, söz konusu cihazlara yönelik kalite sisteminin onayı için başvuruyu kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapar. Başvuru şunları içermelidir:

- Kalite sistem dokümantasyonu,

- Onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdü,

- Onaylı kalite sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli kılınacağına dair taahhüt,

- Onaylı tiple ve AB tip inceleme belgesinin bir kopyasıyla ilgili dokümanlar.

4.3.2. Kalite sisteminin bir parçası olarak, her bir cihaz muayene edilmeli ve bu Tüzüğün 6’ncı maddesinde belirtilen uygulanabilir standartlarda belirtilen deneyler ya da bu Tüzükteki temel gerekliliklere uygunluğunu denetleyen eşdeğer deneyler uygulanmalıdır. Üreticinin benimsediği tüm öğeler, Tüzük ve kurallar; tedbirler, prosedürler ve yazılı talimatlar sistematik olarak ve mantıklı bir şekilde belgelendirilmelidir. Kalite sistemine ilişkin bu dokümantasyon kalite programı, planlar, el kitapları ile kayıtların tutarlı bir şekilde yorumlanmasını mümkün kılmalıdır. Kalite sistem dokümantasyonu, özellikle de aşağıdakilerin yeterli tanımını içermelidir:

- Yönetimin kalite hedeflerini, örgütsel yapısını ve cihaz kalitesine ilişkin sorumluluk ve yetkilerini,

- Üretim sonrasında uygulanacak kontrol ve deneyleri,

- Kalite sisteminin etkin işleyişini doğrulama metodunu.

4.3.3. Onaylanmış kuruluş, madde 4.3.2’de belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kalite sistemini inceler ve değerlendirir. Onaylanmış kuruluş ilgili uyumlaştırılmış standartların koşullarının uygulanması durumunda, kalite sistemleri açısından bu koşulların uygunluğu varsayılır. Onaylanmış kuruluş, kararını üreticiye bildirir ve diğer onaylanmış kuruluşları durumdan haberdar eder. Üreticiye yapılan bildirim, muayene sonuçlarını, onaylanmış kuruluşun adını ve adresini ve ilgili cihaza yönelik gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

4.3.4. Üretici, kalite sisteminin gerektirdiği adaptasyonlardan, örneğin yeni teknoloji ve kalite anlayışlarından kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu haberdar eder. Onaylanmış kuruluş değişiklik tekliflerini inceler ve değiştirilen kalite sisteminin ilgili kurallara uyup uymadığına ya da yeniden değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar verir. Onaylanmış kuruluş kararını üreticiye bildirir. Bildirim, muayene sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

4.3.5. Kalite sisteminin onayını iptal eden onaylanmış kuruluş, kararının gerekçelerini de belirterek durumu diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir.

4.4. AB gözetimi;

4.4.1. AB gözetiminin amacı, üreticinin onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini hakkıyla yerine getirmesini sağlamaktır.

4.4.2. Üretici, onaylanmış kuruluşun, muayene, deney, depo mahallerine inceleme amacıyla erişimine izin vermeli ve özellikle aşağıdaki hususlara ilişkin olmak üzere gerekli tüm bilgileri sağlamalıdır;

- Kalite sistemine ilişkin dokümantasyon,

- Muayene raporları, deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar vb. gibi kalite kayıtları.

4.4.3. Onaylanmış kuruluş üreticinin onaylı kalite sistemini sürdürdüğünü ve uyguladığını garanti etmek için en azından iki yılda bir denetim yapmalı ve denetim raporunu üreticiye vermelidir.

4.4.4. Ayrıca onaylanmış kuruluş üreticiye haber vermeksizin ziyaretlerde bulunmalıdır. Bu ziyaretler sırasında onaylanmış kuruluş cihazları test eder ya da ettirir. Onaylanmış kuruluş üreticiye bir muayene raporu ve eğer yapıldıysa bir deney raporu verir.

4.4.5. Üretici talep edildiğinde onaylanmış kuruluşun raporunu verebilmelidir.

5. AB DOĞRULAMASI

5.1. AB doğrulaması, üreticinin, yetkili temsilcisinin veya ithalatçının cihazların, AB tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygunluğunu ve bu Tüzüğün temel gerekliliklerini karşılayıp sağladığını beyan etmesidir.

5.2. Üretici, yetkili temsilci veya ithalatçı imalat işleminin, imal edilen cihazların AB tip inceleme belgesinde açıklanan tipe ve kendilerine uygulanan bu Tüzüğün gerekliliklerine cihazların uygunluğunu sağlaması için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Üretici, yetkili temsilci veya ithalatçı her bir cihaza CE işaretini koymalı ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. Uygunluk belgesi birden fazla cihazı kapsayabilir ve bu belge, üretici,  yetkili temsilci veya ithalatçısı tarafından muhafaza edilmelidir.

5.3. Onaylanmış kuruluş, ya madde 5.4’te belirtildiği gibi her bir cihazı muayene ve test ederek ya da madde 5.5’te belirtildiği gibi cihazları istatistiki bazda muayene ve test ederek, cihazların bu Tüzük gerekliliklerine uygunluğunu denetler.

5.4. Her bir cihazı muayene ve test ederek onaylama;

5.4.1. Tüm cihazlar tek tek incelenir ve bu Tüzüğün 6’ncı maddesinde belirtilen ilgili standartlarda istenilen deneyler ya da eşdeğer deneyler, cihazların AB tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe ve kendilerine uygulanan bu Tüzüğün temel gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak için yapılır.

5.4.2. Onaylanmış kuruluş her cihaza kendi kimlik numarasını vermeli ya da verdirmeli ve yapılan deneylerle ilgili yazılı bir uygunluk belgesi düzenlemelidir. Uygunluk belgesi birden fazla cihazı kapsayabilir.

5.4.3. Üretici talep edildiği takdirde, onaylanmış kuruluşun düzenlemiş olduğu uygunluk belgesini göstermek zorundadır.

5.5. İstatistiksel doğrulama;

5.5.1. Üreticiler üretilen cihazları bir örnek yığınlar halinde sunmalı ve imalat işleminin, üretilen grupların bir örnek olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

5.5.2. İstatistikî denetim cihazlar özellikleri itibariyle istatistiksel kontrole tabidir. Cihazlar, aynı koşullarda imal edilen aynı modelin birimlerinden oluşan tanımlanabilir yığınlar halinde gruplanmalıdır. Yığın rast gele aralıklarla muayene edilir. Örnekleme ile seçilen cihazlar tek tek incelenir. Partinin onaylanacağını ya da reddedileceğini belirlemek üzere bu Tüzüğün 6’ncı maddesinde belirtilen standartlara göre uygun deneyler veya eşdeğer deneyler yapılır. Aşağıdaki özelliklere sahip bir örnekleme sistemi uygulanır:

- 0,5-1,5 arasında bir uygunsuzluk yüzdesine sahip % 95 onay olasılığına tekabül eden bir kalite düzeyi,

- 5-10 arasında bir uygunsuzluk yüzdesine sahip % 5 onay olasılığına tekabül eden bir kalite limiti.

5.5.3. Yığınlar kabul edilirse, onaylanmış kuruluş her cihaza kendi kimlik numarasını koymalı ya da koydurtmalı ve yapılan deneylerle ilgili yazılı bir uygunluk belgesi düzenlemelidir. Örneklemede uygun bulunmayan ürünler dışındaki diğer tüm cihazlar piyasaya sürülebilir. Bir yığın reddedilirse, onaylanmış kuruluş yığının piyasaya sürülmesini engelleyecek uygun önlemleri almalıdır. Yığınların sık sık reddedilmesi durumunda, onaylanmış kuruluş istatistikî doğrulamayı askıya alabilir. Üretici onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda, imalat işlemi sırasında bu kuruluşun kimlik kayıt numarasını koymalı.

5.5.4. Üretici, yetkili temsilci veya ithalatçısı talep üzerine onaylanmış kuruluşun vermiş olduğu uygunluk belgesini göstermek zorundadır.

6. AB BİRİM DOĞRULAMASI

6.1. AB birim doğrulaması, üreticinin, yetkili temsilcisinin veya ithalatçının madde 6.2’de belirtilen belgeyle birlikte çıkan ilgili cihazın, bu Tüzüğün gerekliliklerini karşılamasını sağlaması ve beyan etmesidir. Üretici, yetkili temsilci veya ithalatçısı cihaza CE işareti koymalı ve kendisinin muhafaza edeceği yazılı bir uygunluk belgesi düzenlemelidir.

6.2. Onaylanmış kuruluş cihazı incelemeli ve cihazın bu Tüzüğün temel gerekliliklerine uygunluğunu sağladığını tespit etmek için, tasarım dokümanlarını da dikkate alarak uygun deneyleri yapmalıdır. Uygunluğu tespit edilen cihazlara onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası koymalı veya koyulması sağlanmalı ve muayenelerden sonra uygunluk belgesi verilmelidir. Onaylanmış kuruluş kendi kimlik kayıt numarasını onaylı cihaza koymalı ve yapılan deneylerle ilgili yazılı bir uygunluk belgesi düzenlemelidir.

6.3. Cihazın tasarımıyla ilgili teknik dokümantasyonun amacı, Ek 4’te de belirtildiği gibi, cihazın bu Tüzüğün temel gerekliliklerine uygunluğunun değerlendirilmesini ve cihazın tasarımının, üretiminin ve işleyişinin anlaşılmasını sağlamaktır. Ek 4’te belirtilen tasarım dokümantasyonu onaylanmış kuruluşa sunulmalıdır.

6.4. Onaylanmış kuruluş gerekli gördüğü takdirde, cihaz monte edildikten sonra muayene ve deneyler uygulayabilir.

6.5. Üretici, yetkili temsilci veya ithalatçı talep edildiğinde onaylanmış kuruluşun vermiş olduğu uygunluk belgesini göstermek zorundadır.

Ek-3

CE İŞARETİ VE KAYITLARI

- CE işareti, aşağıda gösterildiği gibi “CE” harflerinden oluşur. CE Uygunluk işaretini, üretim kontrol safhasına katılan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası izler.

2. Cihaz ya da cihazın tanıtım etiketi, CE işaretiyle birlikte şu bilgileri de taşımalıdır:

- Üreticinin adı ya da kimlik numarası,

- Cihazın markası,

- Kullanılıyorsa şebeke geriliminin tipi,

- Cihaz kategorisi,

- CE işaretinin koyulduğu yılın son iki rakamı. Cihazın niteliğine göre, tesis için gereken bilgiler eklenebilir.

3. CE işareti, küçültüldüğünde ya da büyütüldüğünde yukarıdaki şeklin oranları korunmalıdır. CE işaretinin farklı uygulamaları, 5 mm’den az olmayacak aynı dikey boyutlara sahip olmalıdır.

Ek-4

TASARIM DOKÜMANTASYONU

Tasarım dokümantasyonu, onaylanmış kuruluşun istediği seviyede değerlendirmesi için, aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- Cihazın genel bir tanımı,

- Cihazın kavramsal tasarımları, imalat resimleri ile parça alt montaj grubu, devre v.s. diyagramları,

- Yukarıdakilerin anlaşılabilmesi için cihazın çalışmasını da içeren gerekli tanım ve açıklamalar,

- 5’inci maddede atıfta bulunulan kısmen ya da tamamen uygulanan standartların bir listesi ile 5’inci maddede atıfta bulunulan standartlar uygulanmadığında, temel gereklilikleri karşılamak için kullanılan çözümlerin tanımı,

- Deney raporları,

- Montaj ve kullanım talimatları.

Uygun hallerde tasarım dokümantasyonu şunları içermelidir:

- Cihaza takılan donanım ile ilgili onay belgeleri,

- Cihazın üretim ve/veya muayene ve/veya izlenme metotlarıyla ilgili onaylar ve belgeler,

- Onaylanmış kuruluşun yaptığı değerlendirmeye faydalı olacak her türlü dokümanlar.

Ek-5

ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK

ASGARİ ÖLÇÜTLER

Bakanlık tarafından yetkilendirilen onaylanmış kuruluşun yerine getirmesi gereken asgari koşullar:

- Personel ile gerekli araç ve ekipmanın bulundurulması,

- Personelin teknik yeterliliği ve mesleki dürüstlüğü,

- Bu cihazlarla doğrudan ya da dolaylı ilişkili olan tüm çevrelerden,  gruplardan ya da kişilerden bağımsız olarak, deneylerin uygulanması, raporların hazırlanması, belge düzenlenmesi ve bu Tüzükte istenen gözetimin yerine getirilmesi,

- Personelin mesleki sırları saklaması,

- Ulusal bir mevzuat gereğince devlet tarafından sigorta edilmediği durumlarda veya sorumluluğu devletin üstlenmesi halleri dışında, onaylanmış kuruluşun bir kusur sorumluluğu sigortası olmalıdır. İlk iki koşulun yerine getirilişi, Bakanlık ya da Bakanlık tarafından oluşturulan organlarca periyodik olarak doğrulanmalıdır.